1	ДПДЗ низкое напряжение

2	ДПДЗ высокое напряжение

3	Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение

4	Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение

5	Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение

6	Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение

7	Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение

8	Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение

12	Нет неисправности

13	Датчик Кислорода

14	ДТОЖ - высокий уровень

15	ДТОЖ - низкий уровень

16	Датчика Детонации

17	Форсунка - замыкание на землю

18	Датчик Детонации

19	Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал

21	ДПДЗ - высокое напряжение

22	ДПДЗ - низкое напряжение

23	Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура

24	Датчик скорости автомобиля (ДСА)

25	Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура

27	Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала

29	Реле топливного насоса - низкое напряжение

32	Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero)

32	Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero)

33	Датчик абсолютного давления (ДАД)- напряжение высокое

34	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение

35	Клапан управления холостым ходом

36	Система рециркуляции выхлопных газов

41	Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение

42	Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение

44	Кислородный датчик - бедная смесь

45	Кислородный датчик - богатая смесь

49	Высокое напряжение питания

51	ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM)

53	Иммобилайзер

54	Резистор регулировки состава смеси

55	ЭБУ двигателем

61	Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение

62	Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение

63	Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение

64	Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение

87	Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение

88	Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение

93	ЭБУ двигателем - неверное управление